Приложение 1

к Акту № 6 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» апреля  2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | 1 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 1 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 1 | Доступна частично | ДЧ-В |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | 1 | Замечаний не выявлено | ДЧ-В | Установка пандуса | Реконструкция |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Нет зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначение знаками (международными); | ДП-В | Определение места парковки автомобиля (инвалида), обозначение знаками парковки для инвалидов | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения на территории | ДП-В |  | 1 | . |
| Автостоянка и парковка | ДП-В |  |  | Знаки парковки для инвалидов. |
| Пандус (наружный) | ДЧ-В |  | 1 | Установка пандуса |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в рамках исполнения План мероприятий («дорожная карта»)по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»на 2019 – 2024 гг. все текущие недостатки будут устранены

Приложение № 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1_ от 18» апреля  2019

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 2 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 2 | Нет пандуса | ДЧ-В | Установка пандуса | Реконструкция |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пандус (наружный) | Нет пандуса |  |  | Установка пандуса |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в рамках исполнения План мероприятий («дорожная карта»)по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»на 2019 – 2024 гг. все текущие недостатки будут устранены

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» апреля 2019г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3 | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 5 | Ширина марша 1,32м. | ДЧ (Г, С, У) | Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания | Реконструкция здания |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Сделать пандусы, если позволит конструкция здания | Реконструкция здания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Сделать пандусы, если позволит конструкция здания | Реконструкция здания |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): | ДЧ-В | Сделать предупредительную информацию о препятствии | Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Лестница (внутри здания) | ДЧ (Г, С, У) |  | 5 | Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания |
| Пандус (внутри здания) |  |  |  | Сделать пандусы, если позволит конструкция здания |
| Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |  | Сделать лифт пассажирский, если позволит конструкция здания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в рамках исполнения План мероприятий («дорожная карта»)по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»на 2019 – 2024 гг. все текущие недостатки будут устранены

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1_ от «18» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Выключатели и розетки на высоте 1,8м от уровня пола. Размеры кабинок глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Кабины личной гигиены женщин: нет. Проходы шириной 0,9 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров | ДЧ-В | Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м. туалетные Кабинки расширить на 0,65м, углубить на 0,6м. монтировать крючками. Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м.. Расширить проходы на 0,9, если позволит конструкция здания | Реконструкция здания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  | Душевая кабина: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней. Параметры душевых: - 1,8 на1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши). Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых) - ширина не менее 1,8 м. | Реконструкция здания |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м. | Реконструкция здания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола |  | Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола | Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ДЧ-В |  |  | Реконструкция здания |
| Душевая/ ванная комната |  |  |  | Реконструкция здания |
| Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  | Реконструкция здания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в рамках исполнения План мероприятий («дорожная карта»)по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»на 2019 – 2024 гг. все текущие недостатки будут устранены

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» апреля_ 2019г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный техникум», Красноярский автотранспортный техникум,

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 80.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нет световой сигнализации | ДЧ-В | Установить световую сигнализацию | Реконструкция здания |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДЧ-В |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  | Установить тактильные средства | Реконструкция здания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. |  | Установить световую сигнализацию | Реконструкция |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства | ДП-В |  |  | Установить световую сигнализацию |
| Тактильные средства | ДП-В |  |  | Установить тактильные средства |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в рамках исполнения План мероприятий («дорожная карта»)по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»на 2019 – 2024 гг. все текущие недостатки будут устранены

Фото 1

Фото2

Фото3

Фото4

Фото5

Фото6