Министерство образования и науки красноярского края

Краевое Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Красноярский автотранспортный техникум

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ООО «Спецтехника |  | Директор |
| ______________/Ю.Ю. Мальцева/ |  | _______________/А.Г. Сорокин/ |
| «___» ________________2021 г. |  |  | «___» __________ 2021 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной  ПРАКТИКИ

по профессии

23.01.07 «машинист крана (крановщик)»

Ступень квалификации – 3

Срок реализации – 2 г. 10 мес.

Программу составила И.А. Ряхина

г.Красноярск

2021г.

Рабочая программа учебной  практики по профилю специальности (профессии) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования.

Входящей  в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, по направлению подготовки 190600 Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования: 23.01.07 машинист крана (крановщик )

Организация-разработчик:

Красноярский автотранспортный техникум

Разработчики:

Ряхина И.А. – преподаватель

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

на заседании ………………

(Протокол № __ от ____ __________ 2015 г.)

Председатель комиссии ______________________/___________________/

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 10 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебной  ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессий 190000 Транспортные средства, по направлению подготовки 190600 Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования:

23.01.07машинист крана ( крановщик ):

11442 Водитель автомобиля;

13788 Машинист крана автомобильного;

13790 Машинист крана ( крановщик ).

в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

Транспортировка грузов.

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам).

Рабочая программа  учебной практики  может быть использована (в программах повышения квалификации и переподготовки) рабочих: 13507 машинист автовышки и гидроподъемника.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Цели и задачи  учебной  практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы  по профессии машинист крана (крановщик).

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по профилю специальности (профессии),  реализуемой  в рамках модулей ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт работы:

| ВПД | Практический опыт работы |
| --- | --- |
| Транспортировка грузов. | - управления автомобилями категории «С»; |
| Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). | управления краном при производстве работ; технического обслуживания кранов; |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по профилю специальности:

Всего - 900 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. - 216 часов

В рамках освоения ПМ 02. - 684часов

# 2. результаты освоения программы учебной практики по профилю специальности

Результатом учебной  практики является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС СПО

| Код | Наименование результата обучения по специальности (профессии) |
| --- | --- |
| ПК1.1. | Управлять автомобилями категории «С». |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по транспортировке грузов. |
| ПК 1.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. |
| ПК 1.4. | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. |
| ПК 1.5. | Работать с документацией установленной формы. |
| ПК 1.6. | Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. |
| ПК 2.1 | Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана. |
| ПК 2.2 | Производить подготовку крана и механизмов к работе. |
| ПК 2.3 | Управлять краном при производстве работ. |
| ОК1 . | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 . | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Содержание  учебной  практики по профилю машинист крана (крановщик)

| Код профессиональных компетенций | Наименование профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Количество часов по видам работ | оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 1.1 -1.6 | ПМ.01 Транспортировка грузов | 216 | Слесарные работы | 78 |  |
|  |  |  | Вводное занятие | 1 |  |
|  |  |  | Безопасность труда и пожарная безопасность при выполнении слесарных работ. | 1 |  |
|  |  |  | Разметка плоских поверхностей. | 4 | Чертилка, разметочный циркуль, кернер |
|  |  |  | Рубка металла. | 6 | Слесарное зубило, слесарный молоток |
|  |  |  | Резка металла. | 6 | Ручные слесарные ножовки, ручные ножницы. |
|  |  |  | Правка и гибка металла. | 6 | Молоток, киянка, гладилка, плоскогубцы |
|  |  |  | Опиливание плоских и криволинейных поверхностей. | 6 | Напильники с различной насечкой и формой, рашпили, надфили. |
|  |  |  | Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание. | 12 | Спиральные сверла, зенкеры, зенковки, цековки, развертки, сверлильный патрон ,ручная дрель, настольный сверлильный станок. |
|  |  |  | Нарезание резьбы. | 12 | Метчик, вороток, плашка |
|  |  |  | Клепка и склеивание. | 6 | Клей ЭДАФ, молоток, чекан, заклепка. |
|  |  |  | Притирка и шабрение поверхностей. | 6 | Шабер, абразивные материалы, плоские притиры. |
|  |  |  | Пайка и лужение. | 6 | Мягкие припои, паяльник, |
|  |  |  | Выполнение работ 1 и 2 разрядов. | 6 |  |
|  |  |  | Разборочно – сборочные работы | 138 | Набор гаечных ключей 12*27, набор головок, молоток, вороток, монтажка. |
|  |  |  | Безопасность труда и пожарная безопасность при выполнении разборочно – сборочных работ. | 1 |  |
|  |  |  | Двигатель. Ознакомление с кривошипно – шатунным механизмом, разборка и сборка КШМ. | 11 |  |
|  |  |  | Ознакомление с газораспределительным механизмом, разборка и сборка ГРМ. | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с системой смазки и охлаждения. Разборка и сборка системы охлаждения и смазки.(водяной насос, масляной фильтр). | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с системой питания дизельного двигателя. Разборка и сборка приборов питания.(топливный насос, фильтр очистки, форсунка, топливный насос низкого давления). | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с системой пуска. Разборка и сборка системы пуска дизельного двигателя.(генератор, стартер). | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с системой сигнализации и освещения. Разборка и сборка системы сигнализации и освещения. | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с трансмиссией. Разборка и сборка механизмов трансмиссии.(сцепления, коробки передач, заднего моста автомобилей) | 18 |  |
|  |  |  | Ознакомление с ходовой частью. Разборка и сборка ходовой части (рессор, амортизаторов, ступиц автомобилей). | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с рулевым управлением. Разборка и сборка рулевого управления (рулевой механизм, насос гидроусилителя) | 12 |  |
|  |  |  | Ознакомление с тормозной системой. Разборка и сборка тормозной системы( энергоаккумулятор, колесный тормозной механизм,тормозной кран ,). | 12 |  |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф. зачета | 12 |  |
| ПК 2.1- 2.3 | ПМ.02 эксплуатация крана при производстве работ (по видам) | 684 |  |  |  |
|  |  | 144 | ЕО автомобильного крана Проверка состояния комплектности крана внешним осмотром, отсутствия подтекания рабочей жидкости в соединениях гидросистем, уровень рабочей жидкости в баке, действие педали топливоподачи, действие рычагов управления в кабине, правильность регулировки указателей угла наклона крана, действие приборов освещения, сигнализатора габарита стрелы, звукового сигнала. Провести ЕО ограничителя нагрузки крана ОНК-140, согласно инструкции по эксплуатации, действие конечных выключателей ограничителей подъема и опускания крюка, действия конечных выключателей приводов управления крановыми операциями. | 1 | Ветошь, ключи 19*22,24*27,32*36,41*46. Маслоуказатель на баке. |
|  |  |  | СТО крановой установки. Замена рабочей жидкости на соответствующий сорт, замена масла в картерах редукторов механизма поворота и лебедки на соответствующую марку. | 14 | Ключ 8*10, отвертка |
|  |  |  | ТО-1 автомобильного крана Проверка и при необходимости подтянуть крепление опорно-поворотного круга, карданных валов привода насосов, опорной нижней рамы к лонжеронам шасси, осей стрелы и блоков цилиндров выносных опор, механизма поворота и лебедки отрегулировать зазоры | 123 | Гаечные ключи, гидродинамометрический ключ |
|  |  |  | Осуществление контроля состояния грузового каната с целью определения возможности его дальнейшего использования или необходимости замены |  | Линейка, штангенциркуль |
|  |  |  | Проверка натяжение канатов полиспастов механизмов выдвижения и втягивания верхней секции стрелы; регулировка зазоров. |  | Линейка |
|  |  |  | Проверка состояния шарнирных соединений механизма блокировки задней подвески шасси, надежность крепления и запирания. |  | Гаечные ключи |
|  |  |  | Определение правильности показаний указателей угла наклона крана |  | контрольный уровень |
|  |  |  | Проверка крепления датчиков длины и угла наклона стрелы ограничителя грузоподъемности и деталей их привода |  | Гаечные ключи |
|  |  |  | Осуществление контроля настройки ограничителя грузоподъемности, регулирование его элементов. |  | Набор контрольных грузов, рулетка 20 м |
|  |  |  | Проверка работы конечных выключателей блокировки рукояток управления рабочими движениями, отключение соответствующего механизма после срабатывания ограничителей подъема крюковой подвески и стрелы, срабатывание ограничителя грузоподъемности при выходе поворотной рамы из рабочей зоны крана за 240° |  |  |
|  |  |  | Определение толщины тормозной ленты, длины пружины тормоза и при необходимости устранить несоответствие; установка тормозного момента лебедки. |  | Линейка, штангенциркуль, манометр |
|  |  |  | Проверка тормозного момента механизма поворота, толщины тормозной ленты, длины пружины |  | Манометр в кабине машиниста, линейка, штангенциркуль |
|  |  |  | Смазывание крана согласно карте смазки |  |  |
|  |  |  | Провести ТО-1 шасси крана |  |  |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф. зачета | 6 |  |
|  |  | 252 | ТО-2 автомобильного крана. Осмотр несущих частей металлоконструкций крана, трещин в сварных швах и металле, деформации выносных опор, продольных балок нижней рамы, соединениях опорно-поворотного круга с нижней рамой, поворотной рамы, основании и секциях стрелы | 147 | . |
|  |  |  | Замер частоты вращения насосов при управлении двигателем из кабины машиниста |  |  |
|  |  |  | Определение максимальной скорости рабочих операций (движений): подъема (опускания) максимального груза, частоты вращения поворотной рамы |  | . Рулетка 5 м, секундомер |
|  |  |  | Проверка работоспособности привода насосов, механизма поворота, грузовой лебедки; при необходимости устранить неисправность. |  | Мерный груз, термометр на 100 °С |
|  |  |  | Проверка работоспособности гидроцилиндра механизма выдвижения стрелы; выявленную неисправность устранить |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности гидроцилиндров выносных опор и подъема стрелы. |  | Набор грузов, рулетка 5 м |
|  |  |  | Проверка работоспособности механизма блокировки задней подвески шасси |  |  |
|  |  |  | Проверка состояния и износ опор скольжения и упоров стрелы; при износе более допустимого замена изношенных деталей. |  | Линейка, штангенциркуль |
|  |  |  | Проверка состояния канатов выдвижения и втягивания секций стрелы, их обжимных втулок. |  | Штангенциркуль, линейка |
|  |  |  | Проверка величины настройки гидроклапанной аппаратуры, гидроблока уравновешивания, крана-дросселя |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности кольцевого токосъемника путем проверки давления щеток на контактные кольца, надежности резьбовых соединений. |  | Гаечные ключи, отвертка, динамометр |
|  |  |  | Проверка надежности контактных соединений проводов электрической схемы крана и подтягивание их. |  | Отвертка |
|  |  |  | Опробование действия отопительной установки, убедиться в ее надежности |  |  |
|  |  |  | Смазка крана в соответствии с картой смазки, приведенной в руководстве по эксплуатации крана |  |  |
|  |  |  | Провести ТО-2 шасси крана Смазать: оси передних опор кабины, пальцы передних (и задних КамАЗ-4326) рессор. |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт автомобильного крана: разборка редукторов грузовой лебедки и механизмов вращения поворотной рамы, замена валов, шестеренок, тормозных дисков и подшипников; | 126 |  |
|  |  |  | разборка телескопической стрелы, выполнение ее технического обслуживания и ремонта; |  |  |
|  |  |  | проверка блоков оголовка стрелы и крюковых подвесов, замена износившихся блоков; |  |  |
|  |  |  | замена вышедших из строя клепаных соединений; |  |  |
|  |  |  | правка и сварка поврежденных металлоконструкций; |  |  |
|  |  |  | устранение обнаруженного подтекания рабочей жидкости и масел, замена изношенных уплотнений; |  |  |
|  |  |  | регулировка и настройка механизмов и устройств в соответствии с эксплуатационным руководством крана; ремонт шасси |  |  |
|  |  |  | подкраска поврежденных поверхностей сборочных единиц и металлоконструкций |  |  |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф. зачета | 6 |  |
| ПК 2.1- 2.3 | ПМ.02 эксплуатация крана при производстве работ (по видам) | 288 | Текущий ремонт крана. Ремонт и смазка двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, ходовые и управляемые мосты, тормоза, рессоры. Устранение задиров и следов коррозии на шейках валов осей и зубчатых колес. Разборка цилиндров дисковых тормозов грузовых лебедок, замена уплотнительных колес и защитных шайб. Разборка телескопических стрел и регулировка , замена ползунов, заполнение подшипников смазочным материалом Устранение подтекания рабочей жидкости, замена жидкости в гидроцилиндрах, гидрораспределителях и шарнирных соединениях Ремонт поврежденных деталей окон и стекол кабины машиниста Покраска крана. |  |  |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф. зачета |  |  |

# 4. условия реализации программЫ учебной ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к условиям проведения учебной  практики по профилю специальности.

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в учебных мастерских, на учебных полигонах.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса

учебная практика ПМ.01 проводится сосредоточено, ПМ.02 концентрированно.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Мастера производственного обучения должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Учебная практика, направленная на освоение рабочей профессии предполагает наличие у преподавателя/мастера уровня квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ОПОП по специальности.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется мастером  в форме диф.зачета.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С». ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана. ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практического вождения. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении комплексных работ. |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |